## Slide 1
研究背景：大规模 MU-MIMO 检测的性能-复杂度瓶颈
组会汇报 | Background
核心问题：随着用户数增加，MUI 与病态信道共同放大检测难度，系统亟需在“低复杂度”与“高可靠检测”之间取得可实现的平衡。
1) 场景挑战：系统规模上升后检测更难
5G/6G 追求更高频谱效率与容量，MU-MIMO 成为关键支撑技术。
基站服务用户数增加后，多用户干扰（MUI）显著增强。
信道矩阵病态或高度相关时，线性分离能力下降，误检更易累积。
接收端检测因此成为制约链路可靠性的核心瓶颈。
2) 传统检测方法：两端都不理想
MMSE 等线性检测复杂度较低，工程实现友好。
但在强干扰、高相关信道下性能明显退化。
MAP 检测理论上最优，可最小化符号错误率。
其复杂度随维度指数增长，难以直接用于大规模系统。
3) EP 折中方案：有效但仍有上限
EP 通过矩匹配将复杂后验近似为高斯分布，并迭代求解。
它在性能与复杂度之间提供了有吸引力的折中。
但“独立高斯近似”忽略变量高阶相关性，强干扰场景下信息损失明显。
高维条件下还存在数值稳定性与收敛性挑战。
科学问题凝练
如何突破 EP 中独立高斯近似带来的性能上限，并在大规模 MU-MIMO 条件下继续保持近线性、可部署的检测复杂度？

## Slide 2
研究进展、方法局限与本文切入点
组会汇报 | Motivation
已有研究主线：从模型驱动深度展开，到 GNN 辅助概率推断
深度展开
OAMP-Net2：
将迭代检测映射为多层网络，引入可学习参数，兼顾机理可解释性与检测精度。
GNN + EP
GEPNet / GCEPNet：
把图结构嵌入 EP 或腔分布估计，用图特征缓解独立高斯近似偏差。
图辅助 AMP
GNN-Assisted BiG-AMP：
在消息传递循环中补偿边际似然近似误差，提升鲁棒性。
现有 GNN 方法的主要局限
• 图卷积依赖局部邻域聚合，难以建模大规模 MIMO 中的长程空间依赖。
• 网络加深后易出现过平滑，节点特征区分度下降。
• 在大规模阵列下，图运算开销仍然偏高，限制工程部署。
本文切入点：引入 DIFFormer，增强全局依赖建模能力
DIFFormer 的关键优势
1. 通过最小化表征全局一致性的能量函数，构造扩散诱导注意力。
2. 不受限于固定局部邻域，可在任意节点对之间动态传播信息。
3. 以近线性复杂度聚合全局干扰特征，兼顾表达力与可扩展性。
4. 通过解耦局部结构与全局交互，缓解传统深层 GNN 的过平滑问题。
拟议框架：D-EPNet
将 DIFFormer 深度嵌入 EP 的迭代推断骨架，用全局扩散能力动态修正腔分布估计偏差，从数学本质上突破独立高斯近似的限制，为 6G 高性能检测提供新方案。
参考文献索引：[1] GEPNet [2] GCEPNet [3] He 等模型驱动深度学习 [4] Scotti 等 GNN-MRF 检测 [5] GNN-Assisted BiG-AMP [6] DIFFormer